# 5ème Chapitre 2 : Qu’est-ce qu’un circuit électrique Thème 3
## Réalisation d’un circuit électrique simple
De quoi a-t-on besoin pour allumer une lampe ?

Pour protéger le circuit ou pour le fermer et l’ouvrir, que faut-il ?

Réalise le circuit et dessine-le.

## Schématisation du circuit électrique
Comment faire pour que vous ayez tous le même dessin sur votre cours ?
Il faut que l’on utilise des symboles normalisés pour réaliser un schéma.
pile		Interrupteur fermé
lampe		Interrupteur ouvert

Schématise ton circuit (ouvert).

## Les types de dipôles
#### Un dipôle est un composant avec deux bornes (qui se branche avec deux fils)
Si un dipôle stocke et délivre de l’énergie, c’est un générateur. Il possède une tension mesurable avec un voltmètre.
Si un dipôle utilise de l’énergie pour fonctionner, c’est un récepteur.

#### Tous les circuits électriques sont constitués avec : Pour représenter un circuit électrique, on utilise un schéma.

## Le court-circuit d'un générateur
Recopie le schéma et réalise le circuit suivant en respectant l'ordre des quatre dipôles.

Un court-circuit est provoqué quand on branche un fil aux bornes d'un dipôle.

Observation

#### Conclusion : Si dans un circuit il n'y a pas de récepteur, il se produit un court-circuit du générateur. Toute l’énergie électrique est convertie en énergie thermique, il y a un risque d'incendie. Pour protéger les appareils, on utilise un fusible ou un disjoncteur.